## Slide 1: Data Center TCP (DCTCP)
컴퓨터공학과
2013314317
최예지

## Slide 2: 요약
현재 TCP는 cloud data center에 적용하기에는 뒤쳐져 있음
TCP를 사용했을 때 나타나는 여러 장애들을 알아볼 것
TCP로 부족한 부분들을 해결하기 위해 제안한 것이 DCTCP
DCTCP는 TCP보다 90% 적은 buffer를 가지고 비슷하거나 그 이상의 효과를 냄
DCTCP는 high burst tolerance, low latency for short flows, handling 10X the current background traffic, no impact by 10X foreground traffic 을 가능하게 함

## Slide 3: 개요
Data Center Network 요구사항 1. low latency for short flow 2. high burst tolerance 3. high utilization for long flows
DCTCP는 ECN(Explicit Congestion Notification) 사용
DCTCP를 1Gbps와 10Gbps에서 실험
Data Center Traffic 3종류 1. query traffic (2KB ~ 20KB) 2. short messages (100KB ~ 1MB) – delay sensitive 3. long flows (1MB ~ 100MB) – throughput sensitive    3개를 모두 만족하기 위해서는 long flow에 대해 high throughput을 유지하면서 switch buffer 사용이 계속적으로 낮아야 함
Partition/Aggregate workflow pattern
Continuously update internal data structure

## Slide 4: 개요
DCTCP = ECN + source에 대한 새로운 control 방법 - ECN을 통해 congestion에 대한 정보를 얻음 - source는 marked packet의 fraction 정보를 congestion extent의 신호로 간주  이 방법은 높은 throughput과 매우 낮은 buffer 사용을 통해 DCTCP가 작동하게 해줌
internal and external flow의 bandwidth 할당은 Ethernet priority를 따름
Congestion control protocol 종류 - Delay-based protocol - Active Queue Management (AQM) – 우리가 사용할 방법

## Slide 5: 1. Data Center에서의 통신 - Partition/Aggregate -
all-up SLA: the backend after subtracting typical Internet and rendering delays – 230~300ms
all-up SLA를 유지시키기 위해서는 worker node들은 tight deadline을 할당 받음 - 10~100ms - 만약 node가 daedline을 지키지 못한다면 해당 respons를 제외한 연산이 진행될 것이고 결과의 질이 안 좋아짐
99.9% latency == lower quality results or long lags for at least 1 in 1000 response --? - 99.9% 확률로 latenc가 포착된다는 것은 1000개 중에 적어도 1개는 latency가 발생
network delay는 tight deadline에서 중요한 부분

## Slide 6: 1. Data Center에서의 통신 - Workload characterization -
Query traffic (+ short message traffic) - Partition/Aggregate을 따름 - short, latency-critical flow들로 구성 - HLA(high-level aggregator)  MLA (middle-level aggregator) - 큰(high-level) query들을 작은(middle-level) query들로 조가조각
Background traffic: 방대한 양의 데이터를 조각조각 --????????????????????????? - update flow and short message flow들로 구성 - update flow: worke에게 fresh data를 copy - short message flow: worker들의 control state를 update
Flow concurrency and size --???????? - MLA & worker node - median of all flows: 36 concurrent connections - median of large flows (> 1MB): 1 concurrent connections  large flow들은 커서 상당한 buffer space를 소비하여 queue buildup을 발생 시킴

## Slide 7: 1. Data Center에서의 통신 - 결론 -
throughput-sensitive large flows
delay sensitive short flows
bursty query traffic
모두 data center network에 공존  이를 모두 해결할 방법은 DCTCP!!

## Slide 8: 2.Understanding Performance Impairments - Switches -
shared memory switch: 논리적으로 공유되는 packet buffer를 이용해 statistical multiplexing gain을 얻기 위함
MMU(Memory Management Unit)에 의해 shared pool에서 메모리가 동적으로 할당됨
MMU는 최대 메모리 용량을 제한하여 unfairness를 방지하고 이 범위 안에서 요청하는 메모리를 최대한 제공
만약 해당 interface가 최대 메모리 용량을 찍거나 shared pool이 완전히 소비되었을 경우 packet drop이 발생
large multi-ported memory를 설계하는 것은 매우높은 비용이 발생하므로 값이 가장 싼 shallow buffered switch를 사용
하지만 shallow buffered switch는 다음에서 언급하는 3가지 단점 있음

## Slide 9: 2. Problems in switch #1 - Incast -
많은 flow가 동시에 한 interface에 몰리면 buffer나 memory가 모두 소진되어 packet loss 발생 - 이 경우 flow 크기가 작아도 발생할 수 있음 - Partition/Aggregate design pattern에서 발생
worker respons에서 발생하는 timeout을 방지하기 위한 2가지 변화 - reponse의 크기를 2KB로 제한 (machine들을 2KB 사이즈로 응답함)  모든 reponse가 switch memory에 들어갈 수 있도록 - 랜덤 시간만큼 respons들을 delay하여 respons들을 desynchronize함  한꺼번에 많이 들어가는 것을 방지
RTO 최소 감소는 timeout의 영향을 줄여주지만 이 방법은 다른 문제는 해결해주지 못함

## Slide 10: 2. Problems in switch #2 - Queue buildup -
long flow와 short flow가 같은 queue에 있을 때 문제점 A. short flow에 대한 packet loss는 incast를 발생시킨다. B. queue buildup impairment : packet loss가 발생하지는 않으나 large flow뒤에 있는 short flow들이 긴 지연시간을 겪는 것
A. 처리할 시간이 충분해도 queue의 occupancy 때문에 losses가 발생 가능 (long flow와 short flow가 동시에 존재할 때)
B. 자료를 보면 10%는 delay를 겪음. 하지만 incast는 아님. 따라서 최소 RTO를 조절하는 것은 의미가 없다. 따라서 이것을 통해 알 수 있는 것은 해당 현상은 queueing 때문이라는 것을 알 수 있다..  이것만 가지고 큐잉 때문이라고 단정 가능?

## Slide 11: 2. Problems in switch #3 - Buffer pressure -
buffer를 공유하면서 다른 port를 사용하는 경우, long, greedy packet에 의해 buffer가 부족할 수도 있음  buffer pressur
synchronizing flow가 없지만 packet loss, timeout, incast를 유발!

## Slide 12: 3. DCTCP algorithms
기본적인 원리 - marked packet의 fraction을 보고 window size를 줄인다. - fraction△  decrease factor△  window size∇

## Slide 13: 3. DCTCP algorithms - 3 components-
simple marking at the switch - threshold K  만약 queue occupanc가 K보다 크다면 arriving packet에 CE codepoint 표
ECN-echo at the receiver - DCTCP는 marked packe을 가능한 한 정확히 sende에게 돌려줌 - 모든 packe을 확인하여 packet이 CE codepoint를 포함할 때만 ECN-echo flag를 설정한다. - 반면 TCP는 sender가 congestion신호를 받았다고 답장할 때까찌 계속 신호를 보낸다. 이것은 congestion이 해결되어도 바로 반영되지 못하고 별로다.
controller at the sender - ECN의 축적 정도?를 기반으로 window size를 조절한다. 이때 ratio가 낮으면 window size가 살짝 변하지만 ratio가 매우 높아지면 일반적인 TCP처럼 window size를 ½로 확 줄인다.

## Slide 14: 3. DCTCP algorithms - guidelines for choosing parameters -

## Slide 15: 3. DCTCP algorithms controller at sender
α: estimation about fraction of packets - queue size가 K보다 클 가능성 - α ~ 0: congestion 가능성 낮음 - α ~ 1: congestion 가능성 높음
F: fraction of packets in the last window of data
g: weight about past ( 0 < g < 1 )
DCTCP는 α값에 따라 window size를 조절하며 α값이 1에 가까우면 window size를 절반으로 줄인다. (TCP와 동일)

## Slide 16: 3. DCTCP algorithms - benefits -
queueu buildup - threshol가 K를 넘는 순간 DCTCP는 즉각적으로 반응한다. - 이것은 small flow에 대한 long flow들의 영향을 최소화시켜 queueing delay를 감소시켜 준다.
buffer pressure - DCTCP는 queue 길이는 제한하기 때문에(queue 길이가 무한히 늘어나지 않으므로) buffer pressure를 해결해줌 - 따라서 shared memory switch에서 몇몇의 congestion port가 buffer를 모두 소진하는 상황은 발생하지 않음
incast - 아직 전송해야할 packe들이 남았고 window가 거의 차있는 상황에서 보통 RTT burst가 발생한다. - DCTCP는 초반 몇몇 RTT에서 신호를 받기 때문에 이런 문제를 방지한다.

## Slide 17: 3. DCTCP algorithms - analysis -
가정 - N: 동일한 RTT를 가지는 무한히 살아있는 flow 개수 – 동시발생 - C: 1개의 bottleneck의 용량 - W(t): window size of a single source  queue size process is like saw tooth - Q_max: maximum queue size - A: amplitude of queue oscillation --- ★  how well DCTCP is able to maintain steady queues - T_c: period of oscillation
N이 클수록 이론과 차이가 심하다? - N이 작을수록 예측하기 쉽다…

## Slide 18: 3. DCTCP algorithms - guidelines for choosing parameters -
terms - C: packets/s - RTT: in seconds - K: packets
통과~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## Slide 19: 3. DCTCP algorithms - discussions -
AQM not enough - low statistical multiplexing(Statistical multiplexing == sharing using the statistics of demand)이고 traffic이 많을 때 잘 작동하지 않는다. - 이러한 환경에서는 - throughput / delay - large queue occupancy(delay) / throughput loss - 간의 tradeoff가 존재함
convergence and synchronization - convergence time: 기존에 존재하던 flow에 대해 새로 들어온 flow가 자신 의bandwidth를 확보하는데 걸리는 시간
practical consideration - 이전까지의 내용은 idealized한 DCTCP 내용이었기에 현실 반영 안 함

## Slide 20: 4. results
no simulations
80  1Gbps
14  10Gbps

## Slide 21: 4. results - DCTCP performance -
throughput - 1Gbps에서는 K값에 insensitive - 10Gbps에서는 K값이 65를 넘어가면 TCP와 같은 수치의 throughput 기록
queue length - DCTCP와 TCP의 queue 길이는 10배 차이가 나며 - flow가 많아져도 queue 길이는 매우 짧다
RED - 가이드라인을 따른 K값에 대해 DCTCP는 full throughput을 달성함과 - 동시에 매우 짧으 queue 길이를 유지한다. - TCP는 queue 길이의 변화의 폭이 컸다.
DCTCP는 TCP보다 빠르게 converge하고 더 fair하다
DCTCP는 multiple bottleneck과 differing RTT 상황에서 TCP보다 잘 견딘다.

## Slide 22: 4. results - impairment microbenchmarks -
Incast - Basic Incast: TCP는 full window loss가 발생해야만 sending rate를 줄인다. 반면 DCTCP에서는 switc의 occupancy가 K를 넘었을 때부터 ECN을 표시하기 때문에 점차적으로 window size를 조절한다. 따라서 TCP가 DCTCP보다 mean query delay가 더 길고 따라서 timeout을 겪는 packet의 수가 많다. - Importance of dynamic buffering: TCP는 full size로 buffer에게 할당해도 delay가 발생하는 반면 DCTCP는 delay가 발생하지 않는다. - All-to-all incast: 41개의 sever가 자신을 제외한 다른 40개의 serve들에게 data를 요청하도록 하여 40개의 incast를 발생시킨다. DCTCP는 TCP와 달리 incast가 전혀 발생하지 않는다. - Other settings: 만약 DCTCP에 deep-buffer를 사용한다면 queue buildup을 더 크게 할 수 잇기 때문에 traffi이 길어져 performance가 안 좋아질 것이다.
첫 RTT에 overflo가 발생하지 않는 한 DCTCP는 timeout 없이 incast를 해결할 수 잇다. 하지만 이 단점은 현대의 switc가 좋아짐으로 완화됐다.

## Slide 23: 4. results - impairment microbenchmarks -
Queue buildup - 두 번째 impairmen는 long flow와 short flow가 공존할 때 long flow에 의해 queue buildup이 발생하여 short flow의 latency가 길어지는 경우이다. - DCTCP에서 completion time은 queue lengt에 영향 받으므로 RTO_min이 아니라 queue lengt를 줄이는 것이 효과적이다. - Buffer pressure: 해당 senario에서는 shared buffer space를가정한다. TCP는 long flow가 다 써버려서 incast burst를 대비할 headroom이 작다. 반면 DCTCP는 queue buildup에 제한을 두어 해당 문제점을 더 잘 해결한다. - 실제로 background traffic과 함께 실험을 진행했을 때 DCTCP가 월등히 뛰어났다. - DCTCP는 buffer pressure를 줄임으로써 flow를 고립시켜 성능을 좋아지게 한다.

## Slide 24: 4. results - benchmark traffic -
metric - query & short-message flows: completion time - long flows in background traffic: throughput
scaled traffic - deep buffer switch와 RED를 이용해 대조군을 2개 추가하고 task를 10배로 늘렸다. 모든 경우에서 DCTCP가 가장 월등하다. deep buffer flow에 대해 short messages는 최악-큰 queue buildup을 유발하기 떄문-이다. query에 대해서는 TCP와 RED가 최악-queue length의 평균을 유지하기 위해 다양해지는 queue length 때문에, RED는average queue lengt를 기반으로 RED를 표시하기 때문에 congestion 감지가 느리다-이다.
DCTCP는 TCP보다 10배 많은 flow들을 처리할 수 있다.
deep buffered switch를 사용하면 queue buildup 때문에 performanc가 안 좋아진다.
short message에 대한 performance를 좋게 하기 위해 RED를 이용한다면 queue length variety 때문에 query traffic에 대해서는 성능이 안 좋아진다.

## Slide 25: 5. Related work
DCTCP가 짱짱짱짱맨이다.