## Slide 1: TIMELY

## Slide 2: ABSTRACT – 해당 논문의 내용
해당 논문에서는 host에서 RTT를 측정한 simple packet delay는 좋은 congestion signal임을 증명할 것이다.
NIC H/W의 발전으로 microsec단위까지 RTT를 측정할 수 있게 됐다는 점을 보여줄 것이다.
TIMELY가 어떻게 RTT gradient를 이용하여 전송 비율을 조절하는 지 보여줄 것이다. – TIMELY는 OS를 거치지 않고 host S/W에서 작동하도록 디자인 하였다.
우리는 100개 이상의 machin을 가지고 TIMELY가 좋은 성능을 낸다는 것을 증명할 것이다. – PFC를 이용해 tail latenc의 99%를 9배 낮출 수 있다. 이 때 throughput은 선형적으로 유지된다.
최초의 지연 기반 혼잡 조절 프로토콜(delay-based congestion control protocol)이다.

## Slide 3: 1. INTRODUCTION
datacenter network – high bandwidth, low latency
이상적인 congestion signal의 조건: fine-grained(프로세스를 잘게 쪼개야..?), congestion 확장할 때 바로바로 알려줘야 함
위에서 언급한 이상적인 congestion signal이 있는데 이것이 바로 RTT - RTT는 fine-grained: ACK가 매번 날라옴 - 우선 순위가 낮은 traffic에 대해서도 지원함 - network switch에 대한 지원이 필요하지 않음
delay-based 방법은 경로에 영향을 받기 때문에 단독으로 사용하기 보다는 loss-based 방법과 같이 쓰인다.

## Slide 4: 1. INTRODUCTION
최신 NIC는 timestamping 기법을 이용해 RTT를 효과적으로 측정할 수 있다.
이와 더불어 H/W가 전송하는 ACK.. 예상치 못한 host response delay를 제거
key contributions 1. NIC H/W에 측정된 RTT가 network queueing와 어떤 강한 연관이 있는지 증명 2. TIMELY에서는 RTT variation의 비율 즉, gradient를 사용 3. TIMELY를 Clos network 상의 수백의 machine을 이용해 OS-bypass messaging으로 평가

## Slide 5: 2. The value fo RTT as a congestion signal in datacenters
switch를 사용하지 않아도 되는 RTT 측정 기반 congestion contro이 더 나은 이유
RTT는 latency를 바로 반영한다.
RTT는 실제로 정확한 측정이 가능하다.
RTT는 빠르고 multi-bit으로 표현할 수 있는 signal이다.

## Slide 6: 2. The value fo RTT as a congestion signal in datacenters
1. RTT는 latency를 바로 반영한다.
RTT는 end-to-end의 latency를 반영하는 반면 ECN은 queue occupancy를 기반으로 하기 때문에
congestion을 즉각적으로 반영할 수 없다.
여러 개의 queue가 서로 다른 우선순위를 가지고 있을 때 낮은 우선순위의 queue들을 반영하지 못한다.
여러 개의 switch에서 congestion이 발생했을 때 각각의 ECN을 구별할 수 없다.

## Slide 7: 2. The value fo RTT as a congestion signal in datacenters
2. RTT는 실제로 정확한 측정이 가능하다
최신 NIC는 software의 delay에 영향 받지 않고 packet의 전송시간과 응답시간을 정확히 기록할 수 있다.

## Slide 8: 2. The value fo RTT as a congestion signal in datacenters
3. RTT는 빠르고 multi-bit으로 표현할 수 있는 signal이다.
ECN은 1-bit이기 때문에 congestion유무만 알려준다
RTT는 multi-bit이기 때문에 여러 switch들에 대한 통합 delay의 내용을 알려준다. – 수치적으로 정확하게 알려준다

## Slide 9: 2. The value fo RTT as a congestion signal in datacenters
< RTT의 한계 >
RTT는 같은 network path의 양방향 queueing을 하나로 묶어서 측정하기 때문에 ACK와 data packet에 의한 congestion 정보에 혼란을 야기하기도 한다. 따라서 이러한 점을 보완하기 위해 ACK에 더 높은 우선순위를 주도록 한다.

## Slide 10: 3. TIMELY FRAMEWORK
components 1. RTT measurement engine 2. rate computation engine 3. rate control engine

## Slide 11: 3.1 RTT measurement

## Slide 12: 3.1 RTT measurement engine
delay의 요소들 1. serialization delay 2. RTT wire delay (propagation delay) 3. turnaround time to generate ACK at receiver 4. queueing delay
해당 논문에서는 2, 4번만 고려
1번 delay 요소는 segment size에 영향을 받음 -> 따라서 이것을 고려하지 않기 위해 제외
3번 delay 요소는 NIC성능이 좋기 때문에 거의 0에 가깝기 때문에 제외.
오직 마지막 packet에 의해 RTT가 변화한다.

## Slide 13: 3.1 RTT measurement engine
RTT를 정확히 측정하기 위해 사용하는 NIC의 성능
ACK timestamp - OS timestamp는 다른 요인들에 의해 방해받기 때문에 정확하지 못하다. - segment를 전송하기 직전에 host에서 생성하는 NIC timestamp를 사용한다. - NIC segmen가 더 정확
prompt ACK generation - receive에서의 turnaround time에 의한 delay를 무시하기 위해 NIC-based ACK generation을사용

## Slide 14: 3.2 rate computation engine
- completion event가 발생할 때마다 congestion control algorithms을
이용하여 flow의 target rate을 업데이트 한다.
3.3 rate control engine
messager가 전송된 준비가 되면 해당 엔진은 message를 segment로 쪼개고 각각의 segment들을 scheduler한테 차례대로 전송한다.
segment들을 prority queue에 저장된다. 이 때 future send time도 함께 저장한다.
elapsed time이 지나면 해당 엔진은 segment를 NIC에게 전달한다.

## Slide 15: 4.1 Metrics and Settings
RPC(Remote Procedure Call): 별도의 원격 제어를 위한 코딩 없이 다른 주소 공간에서 함수나 프로시저를 실행할 수 있게하는 프로세스 간 통신 기술이다. 다시 말해, 원격 프로시저 호출을 이용하면 프로그래머는 함수가 실행 프로그램에 로컬 위치에 있든 원격 위치에 있든 동일한 코드를 이용할 수 있다.
shot RPC - 최소 competion time은 propagation delay와 serialization delay에 의해 결정 - 따라서 RTT를 작게 하기 위해 queueing delay를 최소화 - tail latency가 중요 - consistent low-latency는 low queueing delay를 의미하며 packet loss가 거의 없음을 뜻한다. 따라서 recovery 활동은 message latenc를 증가시킨다.
longer RPC - 보내야 하는 data가 많아서 completion time이 길다. - 따라서 추가적인 time을 줄이기 위해서는 high aggregation throughput을 지향해야 함
Notes: Q. RTT의 정의를 새로 한 것? completion time과 RTT의 차이

## Slide 16: 4.1 Metrics and Settings
주요 metrics: tail RTT, aggregation throughput
RTT vs throughput – low - bandwidth는 충분 - increased RTT는 short RPC에 즉각적으로 영향을 미친다.
throughput: 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빨리 지나가는가, 네트워크의 실제 가능한 데이터 처리율
bandwidth: 물리적인 전송매체가 커버할 수 있는 범위, 1초 동안 전송된 bit 수
Notes: Q. RTT의 정의를 새로 한 것? completion time과 RTT의 차이

## Slide 17: 4.2 Delay Gradient Approach
delay gradient : d(dealy/time)/dt
positive: rising
negative: receding
기다리는 시간이 없기 때문에 low lateny에 효과가 있다.

## Slide 18: 4.3 The Main Algorithm
gradient tracking: delay gradien를 통해 rate 조절
threshold: 매우 낮은 utilization 혹은 overly high packet delay에 반응하고 감지하기 위해
computing the delay gradient - 연속된 두 개의 RTT 차를 계산하여 gradient를 구함 - RTT 차는 minimum RTT로 nomalize
computing the sending rate - gradient <= 0: sending rate을 늘려도 됨 - gradient > 0:total sending rate > network capacity, 감소 시켜야 함
AIMD (Additive Increase/Multiplicative Decrease) : 합 증가, 곱 감소 - 처음에 패킷을 하나씩 보내고 이것이 문제없이 도착하면 창 크기(단위 시간 내에 보내는 패킷의 수)를 1씩 증가시켜가면서 전송하는 방법이다. 만일 패킷 전송을 실패하거나 일정한 시간을 넘으면 패킷을 보내는 속도를 절반으로 줄이게 된다.

## Slide 19: 4.3 The Main Algorithm
Need for RTT Low Threshold (T_low) - RTT가 갑자기 증가했을 때 불필요한 back-off를 막기 위함 - T_low는 segment size에 대한 증가 함수: 비례한다는 뜻인듯
Need for RTT High Threshold (T_high) -